铁岭辽宁琦昌建筑工程服务有限公司 “10·15”一般坍塌事故调查报告

铁岭市人民政府事故调查组

2023年11月30日

目　录

一、事故单位概况………………………………………………………………………1

（一）施工单位概况……………………………………………………………………2

（二）建设单位概况……………………………………………………………………3

（三）项目合同概况……………………………………………………………………3

（四）事故经过…………………………………………………………………………4

（五）人员伤亡和直接经济损失情况…………………………………………………4

二、事故报告和救援情况………………………………………………………………5

（一）事故接报情况……………………………………………………………………5

（二）事故现场应急处置情况…………………………………………………………5

（三）事故应急处置评估………………………………………………………………5

三、事故发生的原因……………………………………………………………………6

（一）直接原因…………………………………………………………………………6

（二）间接原因…………………………………………………………………………6

（三）事故暴漏出的主要问题…………………………………………………………7

四、对事故责任单位及相关责任人员的处理建议……………………………………7

（一）对事故责任单位的处理建议……………………………………………………7

（二）对事故有关责任人员的处理建议………………………………………………8

五、事故防范和整改措施建议…………………………………………………………8

铁岭辽宁琦昌建筑工程服务有限公司 “10·15”一般坍塌事故调查报告

2023年10月15日7时45分许，辽宁琦昌建筑工程服务有限公司在为辽宁铁岭牧原农牧有限公司饲料厂进行筒仓基坑建设时，土方发生滑坡，导致砖模墙倒塌，将进行清理垃圾的作业人员3名工人砸倒，导致两名工人受轻伤，1名工人经抢救无效当场死亡，事故造成直接经济损失约180万元左右。

事故发生后，铁岭市人民政府主要领导作出批示，要尽快查明事故原因，严肃追责问责。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规规定，经铁岭市人民政府批准同意，成立了由铁岭市应急管理局牵头，铁岭市总工会、铁岭市公安局、市住建局、市农业农村局组成的铁岭县辽宁琦昌建筑工程服务有限公司 “10·15”一般坍塌事故调查组，同时邀请市纪委监委介入事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、询问谈话、查阅资料、综合分析和专家论证等方法，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况，确定了事故性质，认定了事故责任，查清了有关部门、相关单位存在的问题，提出了对事故相关单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施建议。

经现场勘查，专家技术分析和公安机关侦查，排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的可能。调查组认定，铁岭县辽宁琦昌建筑工程服务有限公司 “10·15”坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故单位情况概况

（一）施工单位概况

辽宁琦昌建筑工程服务有限公司（以下简称“琦昌建筑公司”），类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：陈晓莉；注册资本：人民币柒佰万元整；住所：辽宁省铁岭市新城区东北城大道53-A11号1-7东北城农资物流园A幢1-7；成立日期：2019年04月28日；营业期限：自2019年04月28日至长期；经营范围：管道工程施工；外墙保温清洗工程；防水防腐工程；园林绿化工程；消防工程；市政道路工程建筑；钢结构工程；建筑施工劳务分包；建筑工程机械与设备租赁等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

统一社会信用代码:91211200MA0YM1TG6W。

- 建设单位概况

辽宁铁岭牧原农牧限公司（以下简称“牧原农牧公司”），类型：有限责任公司；法定代表人：徐磊；注册资本：人民币壹拾贰亿零贰佰柒拾柒万元整；住所：辽宁省铁岭市铁岭县阿吉镇陈平村；成立日期：2016年09月05日；经营范围：许可项目：牲畜饲养，种畜禽生产，种畜禽经营，供港澳活畜禽经营，饲料生产，动物无害化处理，发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：牲畜销售，粮食收购，谷物销售，饲料原料销售，饲料添加剂销售，畜牧渔业饲料销售，畜禽粪污处理利用，货物进出口，技术进出口，进出口代理，再生资源加工，再生资源销售，太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

统一社会信用代码:91211221MA0QFFWM75

（三）项目合同概况

项目名称：铁岭牧原饲料厂新增3×3800T+1×250T筒仓项目，于2023年6月开始施工，占地面积238.36平方米，仓内储存颗粒状谷物（小麦、玉米等），筒仓结构形式为钢支撑锥斗仓和落地仓，发生事故时为筒仓基础建设施工期间，施工包括钢筋混凝土结构、给排水、采暖、强电、弱电工程，施工单位为琦昌建筑公司，琦昌建筑公司负责安全管理组织体制建设，编制施工方案，制订有针对性的安全技术措施等相关工作。

（四）事故经过

2023年10月15日7点30分左右，琦昌建筑公司7名工人在进行筒仓基础坑内清理垃圾过程中，7点45分左右由于基础坑内土方发生滑坡，将砖模墙挤倒（见图1），砖模墙倒塌后将正在进行清理垃圾的3名工人压住。

图1

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡，2人受伤。

死者：张忠和，男，57岁，辽宁省铁岭经济技术开发区种畜场人，力工。

伤者：刘金龙，男，37岁，辽宁省铁岭县凡河镇古城子村人。

伤者：车士丰，男，44岁，辽宁省铁岭县凡河镇古城子村人。

事故造成直接经济损失约200万元左右。

二、事故报告和现场救援情况

（一）事故信息接报情况

2023年10月15日7时45分发生事故后，8时06分铁岭县应急管理局接到高新园区管理办公室电话报告，11时13分铁岭县应急管理局向铁岭市应急管理局报告，随后铁岭市应急管理局立即向省应急厅报告。

（二）事故现场应急处置情况

发生事故后，现场其他工人立即查看事故受伤人员情况，将刘金龙和车士丰从倒塌的墙下救出，发现张忠和被墙压住无法救援，立即拨打120急救电话和119消防救援电话，9时左右120救护车和119救援人员赶到事故现场，对张忠和进行抢救，确认张忠和已经死亡并将两名伤者送往医院救治，10时左右消防救援人员将张忠和救出，未发生其他次生灾害。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，铁岭县应急管理局第一时间启动事故救援预案，立即组织人员赶赴现场，达事故现场后立即封锁事故现场并向企业负责人调查了解事故相关情况，要求企业负责人要安抚死者家属情绪，社会情况稳定。现场救援措施得当，信息发布及时，未引发次生事故，应急处置评估良好。

三、事故发生的原因

（一）直接原因

（1）琦昌建筑公司隐患排查不到位，未在施工作业前对土方进行详细勘察，未对可能产生滑坡的土方进行安全防护；对新砌的砖模墙未采取防倾倒措施，加之前一天下雨，土方易产生滑坡，导致土方发生滑坡时事故现场无安全防护措施，造成事故发生。

（2）琦昌建筑公司，未严格按照施工设计图纸进行施工，擅自加厚砖模墙厚度，导致砖模墙倒塌后加大了对作业人员的打击力度，造成亡人事故的发生。

（二）间接原因

1、琦昌建筑公司。未建立本单位全员责任制并明确各岗位的责任人员，未建立健全并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未建立健全安全生产教育和培训档案，并如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

2、王维刚，琦昌建筑公司项目经理，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，督促检查本单位的安全生产工作不到位，组织开展隐患排查整治不到位。

3、牧原农牧公司，未办理新增项目相关手续，擅自进行开工建设，导致施工现场缺少行业部门的安全监管。对琦昌建筑公司安全监管不到位，未能及时发现琦昌建筑公司在砖模墙处未设置安全防护措施等问题。

（四）事故暴露出的主要问题

铁岭县人民政府，对城乡规划监管行业中职责划分不清楚，对铁岭县住建局和铁岭县自然资源局未建立协调沟通机制失察，督促相关部门开展隐患排查整治不到位，未能及时发现牧原农牧有限公司未办理新增项目相关手续，擅自开工建设等问题。

四、对事故责任单位及相关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1、琦昌建筑公司。隐患排查不到位，未在施工作业前对土方进行详细勘察，在施工作业前未对土方进行详细勘察，未对可能产生滑坡的土方进行安全防护；对新砌的砖模墙未采取防倾倒措施；未严格按照施工设计图纸进行施工，擅自加厚砖模墙厚度等情况，；未建立本单位全员责任制并明确各岗位的责任人员，未建立健全并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未建立健全安全生产教育和培训档案，并如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况导致发生一般生产安全事故，对事故负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，建议给予罚款人民币伍拾万元整的行政处罚。

2、牧原农牧公司，未办理新增项目相关手续，擅自进行开工建设，导致施工现场缺少行业部门的安全监管。对琦昌建筑公司安全监管不到位，未能及时发现琦昌建筑公司在砖模墙处未设置安全防护措施等问题。建议由铁岭县人民政府组织有关部门予以处理。

3、铁岭县人民政府，对城乡规划监管行业中职责划分不清楚，对铁岭县住建局和铁岭县自然资源局未建立协调沟通机制失察，督促相关部门开展隐患排查整治不到位，未能及时发现牧原农牧有限公司未办理新增项目相关手续，擅自开工建设等问题。建议铁岭县人民政府向市安委会办公室进行书面检查明确监管职责，并对负有监管职责部门的有关人员予以处理。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

（1）对事故有关责任人员的处罚建议

1、王维刚，琦昌建筑公司项目经理，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，督促检查本单位的安全生产工作不到位，组织开展隐患排查整治不到位，对事故发生负有领导责任。建议依据《安全生产法》第九十五条，处上一年年收入的40%的罚款，即人民币贰万叁千零肆拾元整。

2、徐磊，牧原农牧公司总经理，对新增3×3800T+1×250T筒仓项目未办理项目施工相关手续，擅自进行开工建设，负领导责任，建议牧原农牧公司依照公司内部规定予以调整。

七、事故防范和整改技术措施建议

为吸取事故教训，切实做好安全生产工作，有效防范生产安全事故的发生，针对本起事故反映出的问题，提出以下事故防范和整改措施：

- 琦昌建筑公司，要吸取事故教训，举一反三，要落实安全生产主体责任，要建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施，应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，事故隐患排查治理情况应当如实记录。要建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

- 牧原农牧有限公司，要尽快配合有关部门补办施工相关手续，做好安全监管，加强对施工企业的安全检查，开展隐患排查整治工作。

- 铁岭县人民政府要深刻吸取事故惨痛教训，牢固树立安全发展理念，要建立常态化联合监管机制，消除监管“盲区”，要督促开展城乡规划建设行业隐患排查整治工作，把防范化解安全风险摆在重要位置，强化底线思维、红线意识，大力推进安全发展、高质量发展。要完善和落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，层层压紧压实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任，及时分析研判安全风险，紧盯薄弱环节采取有力有效防控措施，及时发现问题、解决问题，牢牢守住安全底线。要坚决反对形式主义、官僚主义，依法严厉打击违法违规行为，重大风险隐患一抓到底、彻底解决，防止此类事故再次发生。

铁岭市人民政府事故调查组

2023年12月25日